ANEXO II

ZONA DE RISCO E ZONA CONTROLADA

Tabela de raios de delimitação de zonas de risco, controlada e livre.
Faixa de tensão Nominal da instalação elétrica em kV Rr - Raio de delimitação entre zona de risco e controlada em metros Rc - Raio de delimitação entre zona controlada e livre em metros

| Faixa de tensão Nominal da instalação elétrica em kV | Rr - Raio de delimitação entre zona de risco e controlada em metros | Rc - Raio de delimitação entre zona controlada e livre em etros |
| --- | --- | --- |
| <1 | 0,20 | 0,70 |
| ³1 e <3 | 0,22 | 1,22 |
| ³3 e <6 | 0,25 | 1,25 |
| ³6 e <10 | 0,35 | 1,35 |
| ³10 e <15 | 0,38 | 1,38 |
| ³15 e <20 | 0,40 | 1,40 |
| ³20 e <30 | 0,56 | 1,56 |
| ³30 e <36 | 0,58 | 1,58 |
| ³36 e <45 | 0,63 | 1,63 |
| ³45 e <60 | 0,83 | 1,83 |
| ³60 e <70 | 0,90 | 1,90 |
| ³70 e <110 | 1,00 | 2,00 |
| ³110 e <132 | 1,10 | 3,10 |
| ³132 e <150 | 1,20 | 3,20 |
| ³150 e <220 | 1,60 | 3,60 |
| ³220 e <275 | 1,80 | 3,80 |
| ³275 e <380 | 2,50 | 4,50 |
| ³380 e <480 | 3,20 | 5,20 |
| ³480 e <700 | 5,20 | 7,20 |

Figura 1 - Distâncias no ar que delimitam radialmente as zonas de risco, controlada e livre

Figura 2 - Distâncias no ar que delimitam radialmente as zonas de risco, controlada e livre, com interposição de superfície de separação física adequada.